Телескопический погрузчик Hercules 210.10

|  | Производительность: Макс. грузоподъемность, кг: 21 000 Макс. высота подъема, м: 10.20 Макс. горизонтальный вылет стрелы, м: 5.10 Вылет при макс. высоте подъема, м: 0.20 Угол наклона вил, о: 120 Сила отрыва, даН 18 900 Сила тяги, даН: 21 000 Макс. допустимый уклон, %: 35 Общий вес без груза, кг: 27 500 Макс. скорость, км/ч: 23 |
| --- | --- |
| Двигатель: MOTOR IVECO FPT Макс. мощность, кВт (л.с.): 129 (175) Принцип работы: 4-тактный, дизель Впрыск: Common Rail Число цилиндров/расположение: 4 / рядный Объем, см3: 4 485 Впускная система: турбокомпрессор Система охлаждения: жидкостная Заправочные емкости: Гидравлический контур, л: 300 Топливный бак, л: 280 Трансмиссия: Гидростатическая трансмиссия с насосом с регулируемой объемной подачей Гидростатический двигатель с автоматическим изменением скорости Реверс: электрогидравлический Двухступенчатая коробка передач с сервоприводом Гидравлически блокируемый межосевой дифференциал (100%) |  |
|  | Гидравлическая система: Производительность шестеренчатого насоса: 200 л/мин Макс. рабочее давление: 350 бар Управление распределителем: джойстик 4 в 1 (Flow Sharing) Дифференциальные мосты: Поворотные оси: 2, с 4 планетарными редукторами Тип управления: 4 колеса/поперечное/2 колеса Основной тормоз: в масляной ванне на 4 колесах с раздвоенной гидросистемой и усилителем Передняя ось: с поперечным выравниванием (8° +8°) и управлением в кабине Стояночный тормоз: обратного действия Шины: Основные: 23,5 R25 |

Серийное оснащение:

• Антиопрокидывающее устройство с системой блокировки движений.

• Закрытая звукоизолированная кабина (соотв. стандартам ROPS-FOPS) с отоплением.

• Джойстик с пропорциональным и одновременным контролем тяги (Flow Sharing). С кнопкой присутствия оператора.

• Система поперечного выравнивания.

• Индикатор нагрузки, счетчик оборотов, индикатор уровня топлива, датчик температуры воды и масла в моторе, тахометр, счетчик моточасов, часы, цветной ЖК-дисплей.

| A | 530 |  |
| --- | --- | --- |
| B | 1320 |  |
| C | 3850 |  |
| D | 1630 |  |
| E | 6290 |  |
| F | 6800 |  |
| G | 980 |  |
| H | 2930 |  |
| I | 2045 |  |
| L | 2700 |  |
| M | 3530 |  |
| N | 6500 |  |
| O | 6500 |  |